# Primultini

Вертикальный ленточнопильный бревнопильный станок тяжелого класса с кареткой манипулятором модели CEA – в наличии 3 станка.

Технические данные

| Диаметр маховиков | 1100 мм |
| --- | --- |
| Обмотка маховиков | 90 мм |
| Скорость вращения маховиков в минуту | 650 об. |
| Расстояние колонки лезвия | 430 мм |
| Высота разреза | 1000 мм |
| Макс. длина лезвия | 7400 мм |
| Макс ширина лезвия | 100 мм |
| Толщина лезвия | 10 -11 мм |
| Рекомендуемое расстояние зубьев | 30 мм |
| Макс. расстояние между тисками и лезвием | 900 мм |
| Макс. размах крючков зажимов | 700 мм |
| Расстояние от первого до последнего тиска | 4680 мм |
| Количество тисков | 4 шт. |
| Длина фуникулерной передачи | 8000 мм |
| Макс. диаметр бревна для резки | 1000 мм |
| Скорость приближения тележки в мин. | от 0 до 60 |
| Скорость возвращения тележки в мин. | от 0 до 60 |
| Мотор маховиков | 40 HP |
| Мотор ведения лезвия | 0,5 HP |
| Мотор растягивающий лезвие | 1 HP |
| Мотор электрических толщин | 1 HP |
| Мотор олеодинамической централи | 1HP |
| Мотор вертела бревна | 0,16 HP |
| Мотор зажима | 1HP |
| Вес колонки пилы и DFB | 1465 кг. |
| Вес тележки с гидравлич. подачей и КЕ | 3306 кг. |

Контактная информация:    www.primultini.narod.ru    primultini@yandex.ru    т. 8 911 5 007 007